## Slide 1: פרויקט – הדרכה טכנית כללית
מעבדה 1 א'
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת)
הדרכה טכנית כללית
VGA
זיהוי התנגשות
שימוש במערכים
מטרת הסיפתח
הפרויקטים של הסמסטר - מצגת נפרדת

## Slide 2: הערות כלליות
שקט במעבדה - יש לדבג רוב הזמן בלי רמקול – השתמשו באוזניות
עבדו ביעילות –
  יש לבחור את סוג הקומפילציה (אנליזה, סינתזה, מלאה) בהתאם לשלב בו מבצעים קומפילציה, על מנת לחסוך בזמן.
  תכננו את עבודתכם, השתמשו בנייר ועפרון, אל תתחילו לכתוב קוד
  התקדמו בשלבים, כל שלב לדבג ולסמלט, לא לקפוץ מהר לסוף
יש לסמלט במידת האפשר בבית ולבוא למעבדה רק כדי להריץ ולדבג
כל זוג יקבל כרטיס FPGA, אנא השתמשו בהם בבית ומנעו עומס במעבדה
  (וכמובן שמרו עליהם למען הדורות הבאים)
הדוחות אינם לצאת ידי חובה !!!!
  השתמשו ב SIGNAL TAP ובסימולוציה, - ולא רק כדי למלא בדו"ח
  התחילו למלא את הדוח מיד עם תחילת העבודה על הפרוייקט
שמות קבצים וספריות – רק באנגלית וללא רווחים או -
עבודה בDESKTOP למהירות
לא לשכוח גיבוי - בכל סמסטר למישהו נמחקים הקבצים
לא לשכוח לישון, עבודה של 24 שעות רצופות אינה יעילה

## Slide 3: רמות ציון
ציון 70 – שלב בפיתוח בו יש משחק אבל הוא מוגבל מאוד
ציון 100 – פיתוח מלא של כל מפרט המשחק.

## Slide 4: מה מכיל פרויקט
D2A
Sin
קןד שלכם
KBD
Sin
ציורים
VGA
רמקול

## Slide 5: מה מכיל פרויקט
צלילים
מנהל משחק
KBD
MUX
VGA
רמקול
רקע
התנגשות
שחקנים
עצמים

## Slide 6: פרויקט – הדרכה טכנית כללית
מעבדה 1 א'
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת)
הדרכה טכנית כללית
VGA
זיהוי התנגשות
שימוש במערכים
מטרת הסיפתח
הפרויקטים של הסמסטר - מצגת נפרדת

## Slide 7: עקרון הפעולה
ראו סרטון ב-
https://www.youtube.com/watch?v=3BJU2drrtCM&t=575s
ותודה ל- סגעאן חלאק

## Slide 8: VGA INTERFACE

## Slide 9: VGA INTERFACE

## Slide 10: בקר ה- VGA ביישום
פיקסל בודד
הבקר מקבל מהמשתמש צבע RGB שיש להקנות לפיקסל הנוכחי ומוציא אל המשתמש:
הקואורדינטות של הפיקסל הבא
אות startOfFrame – פולס התחלה/סיום של סריקת מסך

## Slide 11: סכמה כללית של יישום ה- Smiley
Smiley move - קובע את מיקום הפינה השמאלית העליונה של האובייקט
Smiley draw - מצייר את הסמילי – מכיל שני מודולים: תחום (מלבן) ותוכן BitMap
רקע – מצייר רקע קבוע
Mux - בורר מה להציג
VGA Controller – מייצר את התזמונים ומתמשק עם המסך
MSS - צלילים
Mux
Smiley-draw
רקע
Drawing Request
Smiley
move
RGB
RGB
RGB
XY
Top-left
VGA controller

## Slide 12: Row column & RGB
Y
X
לוגיקה
לציור הריבוע
(200< X) && (X <400)
&&
(0<Y) && (Y <180)

## Slide 13: BITMAP
XY במסך
מערך הצבעים
X Y OFFSET
X0 Y0
XY- פינה שמאלית עליונה
XY- פינה שמאלית עליונה
-
X1 Y1
משימות להצגה על המסך:
בדיקה האם בתחום
פענוח OFFSET בתוך העצם
הוצאת הצבע והמסכה
הזזת הסמיילי
שינוי X0 Y0
X0 <= X0 + Xspeed
Y0 <= Y0 + Yspeed

## Slide 14: שימוש בBITMAP אחד עבור כמה אובייקטים
XY- פינה שמאלית עליונה
משרטט את האובייקט לפי bit map
בודק אם הקואורדינטה הנתונה נמצאת בתחום האובייקט
כאן להוסיף MUX חכם

## Slide 15: vga controller
VGA controller
XYשל הנקודה
מיצר XY למשתמש
מקבל מהמשתמש את הצבע לנקודה זו
צבע של הנקודה
ENABLE איטי לתזוזה
VGA standard signals

## Slide 16: צבעים ב- VGA (דחיסה ל- 8 ביט) RGB
R[0] | 0
R[1] | 1
R[2] | 2
G[0] | 3
G[1] | 4
G[2] | 5
B[0] | 6
B[1] | 7
8 Bit
8 Bit
משמש לאפסון יעיל של BITMAP ולחסכון בלוגיקה

## Slide 17: בורר הצגת עצמים MUX -
יש להציג פריט אחד מעל השני
בורר העדיפויות יציג את העליון- אלא אם כן אין Drawing Request
RGB
mux
#1
#2
Drawing Request
הרקע מוצג תמיד לכן אין לו Drawing Request

## Slide 18: MUX - Priority
הסמיילי
MUX
ציור הרקע הסטטי
בלוגיקה יש לבחור מה להציג
יציאה לתצוגה - 8 BIT
אובייקט נוסף

## Slide 19: MUX - הירארכיה
שימו לב
כשהוא גדול מדי – כדאי לחלקו הירארכית
¼ גמר  ½ גמר  גמר
אל תחזיקו "מפלצות"

## Slide 20: תנועת הסמיילי SMILY-Face-MOVE
מכונה להזזת עצם
XY- פינה שמאלית עליונה של הסמיילי
פעולה - חישוב תנועת הפינה העליונה שמאלית של ה-SMILEY
על פי משוואות תנועה, לפי כיוון X ו-Y
TRIGGER איטי
עבור תנועה מבקר ה- VGA
שליטה בתנועת הסמיילי מהמקלדת
זיהוי ההתנגשות וכיוונה

## Slide 21: שרטוט הסמיילי
XY- פינה שמאלית עליונה
בודק אם הקואורדינטה הנתונה נמצאת בתחום האובייקט
משרטט את האובייקט לפי bit map
X0 Y0
XY- פינה שמאלית עליונה
XY- פינה שמאלית עליונה
פעולה –לפי המרחק מהפינה השמאלית העליונה
אם צבע הפיקסל 8’FF הפיקסל שקוף

## Slide 22: Back-ground
ציור הרקע הסטטי
קובץ MIF שמכיל את הרקע הסטטי
שם קובץ הרקע עם סיומת MIF

## Slide 23: אופטימיזציות לקומפילציה מהירה
מהר מאוד ה BITMAPS יהיו ענקיים – וזמן הקומפילציה יהיה לא סביר
ישנם מספר דרכים לחסוך:
יצירת רקע המרצפות TILES
טבלה של עצמים דומים (טיפול במרצפות דינמיות)
שימוש בקובץ MIF
יש להגביל BITMAP ל 32*32 גם אם הוא קצת פחות יפה
הקטנת הרזולוציה, באמצעות הכלי הבא

## Slide 24: פרויקט – הדרכה טכנית כללית
מעבדה 1 א'
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת)
הדרכה טכנית כללית
VGA
זיהוי התנגשות
שימוש במערכים
מטרת הסיפתח
הפרויקטים של הסמסטר - מצגת נפרדת

## Slide 25: זיהוי התנגשות MUX של VGA
אם שני עצמים מנסים להציג באותו מקום (באותו רגע)
RGB
mux
#1
#2
Drawing Request
Drawing Request

## Slide 26: תנועת כדור
נקדם את המיקום בכל שעון איטי
בתנועה ב45 מעלות Xspeed = Yspeed
כל שעון איטי
X0 <= X0 + Xspeed
עבודה ב INTEGER ולא ב REAL
על מנת לשפר רזולוציה ניתן לעשות את החישובים עם מספרים גדולים פי 256 (FIXED_POINT_MULTIPLIER)
ו"לחלק" לפני ששולחים למודלים האחרים
כל שעון איטי
X0 <= X0 + Xspeed
למשל FIXED_POINT_MULTIPLIER=256
לבסוף
X0out = X0 / FIXED_POINT_MULTIPLIER
לבצע אסינכרונית מחוץ לתהליך

## Slide 27: התנגשות של כדור במסגרת או בפינה משולשת
נצבע כל דופן ואת הפינה בצבע אחר
התנועה ב45 מעלות ללא קשר לאיזו פינה של הכדור פגעה בקיר
0010
Xspeed <=
|Xspeed|
0100
Yspeed <= +|Yspeed|
0100
Yspeed <= -|Yspeed|
logic [0:3] [0:3] [3:0] hit_colors
= {16'hC446,
16'h8C62,
16'h8932,
16'h9113};
//hit bit map has one bit per edge: hit_colors[3:0] = {Left, Top, Right, Bottom} //there is one bit per edge, in the corner two bits are set
1000 1Xspeed <=
- |Xspeed|
0110
Xspeed <= ~ Yspeed
Yspeed <= ~ Xspeed

## Slide 28: יש לוודא שאם נוגעים בשתי נקודות לא הופכים כיוון פעמיים
כך נוודא שבכל תמונה מבצעים רק הפיכה אחת של הכיוון (אחרת הכיוון לא ישתנה\ניתקע בלופ)
If (~flag) begin
SingleHitPulse <= 1
flag <= 1
end
if StratOfFrame
flag <= 0
בפינה שמאלית עליונה
החלטה עבור כל אירוע של התנגשות (בכל פיקסל)
SingleHitPulse <= 1'b0 ; // default
if(startOfFrame) flag = 1'b0 ; // reset for next time
if ( collision && (flag == 1'b0))
begin
flag <= 1'b1; // to enter only once
SingleHitPulse <= 1'b1 ;
end ;

## Slide 29: תלת מימד - פרספקטיבה
לציור הטרפז
עבור כלYi חישוב XiL XiR
בדיקה אם בתוך התחום
(XiL< X) && (X <XiR)
&&
(top<Y) && (Y <bottom)
שימו לב ש כפולה של 2-n
למשל 1/8
זכרו לעבוד ב int או ב- signed logic
משוואת הישר
(X1,Y1)
(Xi,Yi)
(X2,Y2)

## Slide 30: פרויקט – הדרכה טכנית כללית
מעבדה 1 א'
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת)
הדרכה טכנית כללית
VGA
זיהוי התנגשות
שימוש במערכים
מטרת הסיפתח
הפרויקטים של הסמסטר - מצגת נפרדת

## Slide 31: סיפתח إستفتاح – לכל הפרוייקטים 1. הכרת ה VGA
תאור המוצר:
ציור ריבועים על המסך - רקע
BITMAP של סמיילי שנע כל המסך
שיטה:
יצירת XY מVGA controller
שימוש בXY לצייר ריבועים סטטיים
מכונה המזיזה את סמיילי לאט (" שעון" StartOfFrame)
ציור BITMAP של סמיילי מוזז לפי OFFSET
MUX שמחליט מה להציג
ראו קוד מוכן במודל
משימה לסטודנטים :
שינוי הרקע
שינוי הסמיילי

## Slide 32: סיפתח إستفتاح 2. אינטגרציה
הוספת תכנים ממעבדת DEBUG - עצירת תנועת הפרצופון כל מקש
הוספת מחולל סינוס- צליל בכל מקש
D2A
Sin
counter
KBD
Sin
counter
KBD
ציור
סמילי

## Slide 33: מודול השמע
הצליל יושמע על הרמקול של המסך
השליטה ב"תו" (גובה הצליל) על ידי מקשי המקלדת
סוג הצליל
ENABLE

## Slide 34: מחולל צלילים
מונה 8 ביט לכתובות הזכרון
מונה
טבלת סינוס
מחלק תדר
בקר שמע

## Slide 35: פרויקט – הדרכה טכנית כללית
מעבדה 1 א'
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת)
הדרכה טכנית כללית
VGA
זיהוי התנגשות
שימוש במערכים
מטרת הסיפתח
הפרויקטים של הסמסטר - מצגת נפרדת

## Slide 36: יצירת רקע ממרצפות
טבלה ראשונית:
יצוג ע"י מספר ביטים לכל תא, בהתאם לכמות הדוגמאות שרוצים לשבץ
גישה לטבלה - באמצעות מפענח XY
משם בוחרים באיזה BMAP להשתמש
טבלה משנית
גישה לפיקסל ספציפי ב BMAP.
יש לעבוד ברזולוציה נמוכה
טבלה ראשונית, משבצות 30*40
טבלה משנית, משבצות 16*16

## Slide 37: מפענח XY
INDEX
מפענח לפי XY
מאפשר טיפול פשוט ויעיל למערך של עצמים דומים
פענוח מספר העצם (אינדקס) מהכתובת
  DIV של הכתובת
פענוח OFFSET בתוך העצם
  MOD של הכתובת
  כמובן שגודל המשבצות 2^n לחילוק פשוט.
X Y OFFSET
6,6
6,7
5,7
5,6
XY- פינה שמאלית עליונה

## Slide 38: טיפול בכל משבצת
INDEX
מפענח לפי XY
אזהרה: MOD ו- DIV הן בזבזניות במימוש
אלא אם כן עובדים בחזקות ש ל2
X Y OFFSET
6,6
6,7
5,7
5,6
XY- פינה שמאלית עליונה
מערך מידע על משבצת
קיים / מוסתר
צבע / איזה BITMAP

## Slide 39: פרויקט – הדרכה טכנית כללית
מעבדה 1 א'
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת)
הדרכה טכנית כללית
VGA
זיהוי התנגשות
שימוש במערכים
מטרת הסיפתח
הפרויקטים של הסמסטר - מצגת נפרדת